## Slide 1
Гибридный генетический алгоритм для оптимизации стальных двутавровых сечений
«A hybrid genetic algorithm for the optimisation of steel I-sections»
Абдуллах Х. Научный руководитель: Алехин В.Н.
ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ШКОЛА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СОЦИОТЕХНИЧЕСКИХ ИНФРАСТРУКТУР: РОМТПЭСИ-2026»

## Slide 2
Цель исследования. Разработка и верификация гибридного генетико-сеточного алгоритма (ГСА) для проектирования сварных стальных двутавровых сечений с минимальной площадью поперечного сечения, обеспечивающего повышение вычислительной эффективности при сохранении точности решения.

## Slide 3
Генетический алгоритм (ГА) для подбора сечений
3

## Slide 4
4
Вычисление значения функции приспособленности каждого индивидуума
Отбор
Скрещивание
Создание начальной популяции
Мутация
Критерии остановки ГА
Выбор индивидуума с минимальной площадью сечения
Да
Нет
Сохранение наилучшего индивидуума

## Slide 5
Гибридный генетический алгоритм (ГСА) для подбора сечений

## Slide 6
Начало
t = 1
t = t +1
ГА
Получение минимального значения функции приспособленности и минимальных значений параметров
t =1
Да
Метод поиск по сетке
Начальные границы параметров
Вычисление новых границ параметров по формуле (1)
t =
Вычисление новых границ параметров по формулам (2, 3)
Конец
Нет
Да
Нет
Результаты оптимизации

## Slide 7
 | (1)
 | (1)
где новая верхняя граница параметра (i) поперечного сечения на итерации (t+1);
значение параметра из предыдущей итерации (t);
коэффициент относительного расширения области поиска для генетического алгоритма;
начальная верхняя граница параметра (i).

## Slide 8
 | (2)
 | (3)
 | (2)
 | (3)
где минимальное найденное значение параметра (i), полученное на этапе работы генетического алгоритма;
максимальное найденное значение параметра (i), полученное на этапе работы генетического алгоритма;
нижняя граница параметра (i) для поиска по сетке;
верхняя граница параметра (i) для поиска по сетке;
коэффициент относительного расширения области поиска для поиска по сетке.

## Slide 9
Верификация гибридного алгоритма

## Slide 10
min | (4)
 | (4)
Целевая функция:
где X1- высота стенки (hw);
X2- ширина полки (bf);
X3- толщина стенки (tw);
X4- толщина полки (tf).

## Slide 11
Ограничения для подбора
В качестве ограничений целевой функции выступают условия прочности и устойчивости, установленные стандартом AISC 360-22.
 | (5)
 | (5)

## Slide 12
№ элемента | N, t | , t.m | , t.m | , t
1 | 100 | 25 | 5 | 10
2 | 20 | 2 | 5 | 2
3 | 20 | 2 | 2 | 5
4 | 35 | 5 | 2 | 2
5 | 35 | 5 | 10 | 2
6 | 35 | 2 | 2 | 5
7 | 50 | 15 | 5 | 2
8 | 70 | 20 | 5 | 2
9 | 70 | 22 | 5 | 7
10 | 1 | 12 | 2 | 2
11 | 1 | 14 | 3 | 2
12 | 1 | 16 | 3 | 5
№ элемента | N, t |  |  | 
1 | 100 | 25 | 5 | 10
2 | 20 | 2 | 5 | 2
3 | 20 | 2 | 2 | 5
4 | 35 | 5 | 2 | 2
5 | 35 | 5 | 10 | 2
6 | 35 | 2 | 2 | 5
7 | 50 | 15 | 5 | 2
8 | 70 | 20 | 5 | 2
9 | 70 | 22 | 5 | 7
10 | 1 | 12 | 2 | 2
11 | 1 | 14 | 3 | 2
12 | 1 | 16 | 3 | 5

## Slide 13
Ключевые параметры для генетического алгоритма :
  Размер популяции = 50
  Максимальное количество поколений = 1000 (с "ранней остановкой" при отсутствии улучшения в течение 100 поколений)
  Вероятность мутации = 0.1.
Для предложенного гибридного генетико-сеточного алгоритма (ГСА) были введены специфические параметры, регулирующие взаимодействие между этапами поиска:
  Максимальное количество итераций = 3
  Коэффициент относительного расширения области поиска для генетического алгоритма = 1.2 ,
  Коэффициент относительного расширения для фазы поиска по сетке = 1.1 .

## Slide 14
Эволюция значения приспособленности на протяжении поколений (t=1) для первого элемента

## Slide 15
Эволюция значения приспособленности на протяжении поколений (t=2) для первого элемента

## Slide 16
Эволюция значения приспособленности на протяжении поколений (t=3) для первого элемента

## Slide 17
Эволюция значения приспособленности на протяжении работы гибридного алгоритма (ГСА) для первого элемента

## Slide 18
Оптимальное поперечное сечение первого элемента, найденное с помощью гибридного генетического алгоритма (ГСА)

## Slide 19
Площадь поперечного сечения элементов 1-4
«min» и «max» обозначают минимальное и максимальное значения приспособленности, полученные в результате 40 независимых запусков для каждого из алгоритмов ГА и ГСА.

## Slide 20
Площадь поперечного сечения элементов 5-8

## Slide 21
Площадь поперечного сечения элементов 9-12

## Slide 22
Номер элемента | ГА* |  | ГСА | 
 | min** | max** | min** | max**
1 | 3.90 % | 9.08 % | 0.00 % | 0.00 %
2 | 0.08 % | 4.34 % | 0.00 % | 0.00 %
3 | 0.43 % | 3.39 % | 0.00 % | 0.00 %
4 | 3.01 % | 8.37 % | 0.00 % | 0.00 %
5 | 2.36 % | 12.24 % | 0.00 % | 0.47 %
6 | 0.28 % | 9.56 % | 0.00 % | 0.00 %
7 | 1.22 % | 8.19 % | 0.00 % | 0.31 %
8 | 2.67 % | 13.09 % | 0.00 % | 0.00 %
9 | 4.30 % | 21.01 % | 0.00 % | 0.00 %
10 | 1.56 % | 10.59 % | 0.00 % | 0.24 %
11 | 1.33 % | 7.65 % | 0.00 % | 0.00 %
12 | 2.98 % | 7.04 % | 0.00 % | 0.00 %
Среднее отклонение | 1.80 % | 9.07 % | 0.00 % | 0.09%
Среднеквадратическое отклонение | 1.28 % | 4.91 % | 0.00 % | 0.16%
Примечания: * - Максимальное количество поколений, используемое для ГА, составило 1000 без применения критерия «ранней остановки» ** - «min» и «max» обозначают минимальное и максимальное значения приспособленности, полученные в результате 40 независимых запусков для каждого из алгоритмов ГА и ГСА. |  |  |  | 

## Slide 23
Выводы
1. ГСА демонстрирует исключительную надежность в определении глобального оптимума. На всех 12 тестовых элементах и в 40 независимых запусках ГСА достигал точного глобального оптимума (отклонение 0,00%) в каждом запуске для 9 из 12 случаев. Для оставшихся трех элементов (5, 7 и 10) ГСА показал минимальные максимальные отклонения всего 0,47%, 0,31% и 0,24% соответственно.
3. Гибридизация генетических операторов с локальным поиском по сетке эффективно позволяет алгоритму постоянно избегать локальных оптимумов и эффективно уточнять решения. Результаты подтверждают его устойчивость и нечувствительность к случайной инициализации. Напротив, высокая вариативность результатов ГА (стандартные отклонения до 4,91%) демонстрирует его зависимость от качества начальной популяции и тенденцию к застою на субоптимальных решениях.
2. Гибридный генетический алгоритм ГСА достигает этого высококачественного решения за долю времени, необходимого для поиска по сетке. Для всех тестовых примеров ГСА сошелся примерно за 17 секунд, в то время как поиск по сетке потребовал 58 минут для оценки всего дискретного пространства проектирования. что делает предлагаемый подход весьма подходящим для практических инженерных задач проектирования, где точность и время имеют решающее значение.

## Slide 24: Спасибо за внимание!